## Slide 1: ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ ИЗ ТКАНИ»

## Slide 2: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Одноразовую медицинскую маску необходимо менять каждые 3 часа, это связано с тем, что медицинская маска впитывает в себя влагу, которую человек выделяет при дыхании. Маска из-за этого становится влажной, что создает благоприятную «почву» для размножения многих микроорганизмов (в том числе болезнетворных).
Другое дело – маска, сшитая из марли, бинта либо ткани. Ее можно стирать, а также проглаживать с внутренней и внешней стороны. Что делает ее многоразовой.

## Slide 3
Коронавирусы гибнут при температуре +56 градусов, что даже меньше температуры кипения воды. Потому кипятить маски не обязательно. Для обеззараживания изделия достаточно обычной стирки и глажки утюгом с двух сторон.
Как правильно это делать?
В стиральной машине можно стирать тканевые средства защиты. Рекомендации по уходу и выбору режима нужно искать на ярлыке. Изделия, которые были сшиты самостоятельно, стирают в зависимости от типа материала: хлопок – при 60градусах.
Руками в тазике стирают марлевые повязки. Марля и бинт, в отличие от ткани, в мокром состоянии легко деформируются. После стирки изделия не перекручивают, а лишь немного прижимают, чтобы удалить лишнюю влагу.
Источник: https://mschistota.ru/stirka/stirat-medicinskie-maski.html

## Slide 4: ПРИ РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ ПРОЯВИТЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

## Slide 5: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНЕВОЙ МАСКИ ВАРИАНТ 1 ФОТО И ИСТОЧНИК: BUTTONCOUNTER.COM
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— ткань (при желании — 2 вида, для маски и для отделки);
— эластичная тесьма (резинка);
— мелок или карандаш для ткани;
— линейка;
— ножницы для ткани;
— портновские булавки;
— нитки;
— утюг;
— швейная машина.

## Slide 6
ВЫКРОИТЕ ДЕТАЛИ:
1 основная деталь 20х36 см;
2 полоски 4,5х10 см;
2 дет. эластичной тесьмы по 6−7 см каждая.

## Slide 7
Сложите основную деталь пополам лицом внутрь.
Стачайте по стороне длиной 20 см, оставив припуск 0,7 см.
Выверните деталь, расправьте припуски и приутюжьте.

## Slide 8
Заложим складки. Разложите деталь так, чтобы необработанные края были по бокам, а шов снизу. Отмерьте от нижней линии 3,8 см, поставьте метку и проведите горизонтальную линию. Отмерьте от этой линии вверх 2,5 см и проведите вторую линию.

## Slide 9
Заложите складку, как показано на фото, ориентируясь на проведённые линии.

## Slide 10
Закрепите складки по краям булавками.

## Slide 11
Проложите строчки, закрепив складки.

## Slide 12
Приколите эластичную тесьму к краям маски, как показано на фото.
Закрепите концы тесьмы короткими строчками.

## Slide 13
Полоски для отделки сложите вдоль изнанкой внутрь и заутюжьте.
Поместите полоску поверх резинки так, чтобы необработанные края совпали.

## Slide 14
Заверните кончик, как показано на фото. Закрепите булавкой.
Если нужно, срежьте лишнюю часть полоски, оставив 1,5 см.

## Slide 15
Проложите строчку, отступая 0,7 см от края. В начале и конце — закрепки.

## Slide 16
Заверните полоску на другую сторону и закрепите булавками.
Пристрочите в край.

## Slide 17
Отстрочите с другого края полоски. Повторите с второй полоской. Готово.

## Slide 18: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНЕВОЙ МАСКИ РУЧНЫМИ СТЕЖКАМИ ВАРИАНТ 2
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— ткань ;
— эластичная тесьма (резинка);
— мелок или карандаш для ткани;
— линейка;
— ножницы для ткани;
— портновские булавки;
— нитки;
— наперсток;
— швейная игла.

## Slide 19
Выкроить деталь размером 17х45 см. Разделить на 3 равные части.
Сложить в 3 слоя, приутюжить

## Slide 20
Концы резинки (35 см.), связать.

## Slide 21
Вложить между слоями маски, уровнять с двух сторон.

## Slide 22
Обработать срезы обметочными стежками с двух сторон. Маска готова.

## Slide 23: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНЕВОЙ МАСКИ С КАРМАНОМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ВАРИАНТ 3
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— ткань (2 вида);
— эластичная тесьма (резинка);
— мелок или карандаш для ткани;
— линейка;
— ножницы для ткани;
— портновские булавки;
— нитки;
— утюг;
— швейная машина.

## Slide 24
Выкроить две детали размером: 21х27 см и 16х22 см. Наметить середину каждой детали.

## Slide 25
У меньшей детали заутюжить две стороны в подгибку с закрытым срезом, на 0,5 см. и еще на 0,5 см.
Застрочить на машине 0,2 см. от сгиба.

## Slide 26
Наложить меньшую деталь на большую, совмещая линии середины.
Заутюжить верхний и нижний срезы у большей детали в подгибку с закрытым срезом, на 1 см. и еще на 1см.

## Slide 27
Настрочить на 0,2 см. от сгиба, заходя на деталь меньшего размера.

## Slide 28
Полученный карман можно использовать для дополнительного защитного слоя маски.
Заутюжить боковые срезы маски в подгибку с закрытым срезом на 1см. и еще 1 см.

## Slide 29
Застрочить на машине 0,2 см. от сгиба.
Продеть резинку в отверстие бокового шва, по 24 см. в каждый.

## Slide 30
Завязать концы резинки. Маска готова.

## Slide 31
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ!