## Slide 1: Исследовательская работа на тему: Загрязнение воздуха веществами, выделяемой автотранспортом в пределах п.г.т. Б. Сабы Сабинского района.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей" Сабинского муниципального района РТ
Выполнил: Мияссаров Муса, ученик 10 класса
Научный руководитель: Хазиева А.Р., учитель биологии и химии

## Slide 2
Целью исследовательской работы является оценка уровня загрязнения атмосферы выбросами автотранспортных средств на улицах Сабинского района.
Объект исследования: проблема загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом и ее профилактика в условиях современного общества.
Предмет исследования: исследование уровня загрязнения атмосферы Сабинского района п.г.т. Б. Сабы выбросами выхлопных газов автомобилей.

## Slide 3
Задачи исследования:
1. Провести анализ литературы по проблеме загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом;
2. Провести экспериментальное исследование по оценке уровня загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами автотранспортных средств на улицах Сабинского района; в пределах территории «Школы- интернат для одаренных детей с углубленным изучением отдельных предметов.»
3. Дать оценку уровню и составу загрязнения выхлопными газами.
4. Провести анализ снега на содержание тяжелых металлов.
5. Подсчитать количество газовых выбросов на перекрестках по учету транспортных средств.
6. Рассмотреть мероприятия по защите окружающей среды от влияния автотранспортных средств.

## Slide 4
Гипотеза: автомобильный транспорт оказывает большое отрицательное влияние на окружающую среду.
Практическая значимость исследования: Работа носит практический характер, так как полученные результаты дадут объективную оценку состояния окружающей среды, привлекут внимание населения села и позволят принять меры по улучшению экологической ситуации.

## Slide 5
Изучил теоретические материалы и проанализировал :
Виды токсичных веществ, выделяемый автотранспортом и влияние
токсичных веществ на организм человека.
Основные виды топлива, используемые в автотранспорте.
Зависимость состава выхлопных газов автомобилей от типа двигателя.
Специфику загрязнения автотранспортом окружающей среды и его
зависимость от различных факторов.

## Slide 6
Практическая часть

## Slide 7
Тип автомобиля | Пересечение улиц Татарстан и Школьная | Пересечение улиц Мусы Джалиля и Г. Тукая | Пересечение улиц Школьная и Мусы Джалиля
Грузовые (легкие) | 10 | 23 | 17
Грузовые (средние) | 6 | 17 | 23
Грузовые (тяжелые) | 16 | 3 | 12
Автобусы | 9 | 8 | 15
Легковые | 210 | 315 | 545
Загруженность в час | 251 | 366 | 612
Интенсивность движения | низкая | средняя | средняя
Таблица №1.
Интенсивность движения автотранспорта на исследуемых участках дорог.

## Slide 9
№ | Марка машины | Год выпуска | Используемое топливо | Показания токсичности ( в процентах)
1 | ВАЗ 2114 | 2007 | бензин | 0,01
2 | ВАЗ 2114 | 2011 | бензин | 1,3
3 | Газель (ГАЗ 332213) | 2007 | бензин | 0,76
4 | Scoda Oktavia | 2016 | бензин | 0,01
5 | Lada Kalina | 2012 | снг | 0,21
6 | Lada Granta | 2015 | бензин | 0,03
7 | ВАЗ 2110 | 2006 | бензин | 0,06
8 | УАЗ 390995 | 2013 | бензин | 0,08
9 | ВАЗ 2109 | 2003 | бензин | 0,15
10 | Ауди А4 | 2009 | бензин | 0,03
11 | Reno Logan | 2006 | снг | 0,21
12 | Ravon R2 | 2016 | бензин | 0,01
13 | Ford Focuc | 2011 | бензин | 0,03
14 | Nissan Almera | 2016 | бензин | 0,01
15 | KIA RIO | 2017 | бензин | 0,00
16 | Reno Sandero | 2016 | бензин | 0,00
17 | ВАЗ 2114 | 2005 | бензин | 3,78
18 | ВАЗ 2112 | 2007 | бензин | 0,52
19 | Lada Priora | 2010 | бензин | 0,17
20 | Reno Sandero | 2017 | бензин | 0,00
Таблица №2.
Показатели исследования выделения выхлопных газов разных марок и разного года выпуска автомобилей.

## Slide 10
Показатели исследования выделения выхлопных газов разных марок и разного года выпуска автомобилей.

## Slide 11: Результаты исследования кислотности снежного покрова представлены в виде таблицы №3.
Объект исследования | Показатель кислотности
Школьный двор с прилегающей территорией | нейтральная
Школьная автостоянка | кислая
Автомагистраль возле школы | слабокислая

## Slide 13
Выводы.
1.Таким образом, проведенное исследование позволило выявить основные загрязняющие компоненты автомобильных выбросов, дать оценку уровня загрязненности атмосферного воздуха выхлопными газами, а также определить кислотность и уровень загрязненности тяжелыми металлами.
2.Наиболее загрязнен воздух в центральной части района, где в основном расположены торговые точки и в объездной части района, где проходит основная автомагистраль.
3.Исследуя объем выделившегося выхлопного газа автомобилями разных марок и разного года выпуска установили, что объем выделившегося выхлопного газа зависит от года выпуска автомобиля. У автомобилей последнего года выпуска, этот показатель в основном 0,00%.
4. Исследуя кислотность участков определили, что повышение кислотности связано с выбросами автомобилей, поток которых по данному участку в течение зимы интенсивный. Еще установлено, что при работе в «холостом режиме» содержание выделения вредных веществ увеличивается.
5. В результате качественного анализа снежного покрова на содержание катионов тяжелых металлов было обнаружено повышенное содержание Fe3+ , Pb2+ и Cu2+ в снеге прилегающей к школьной территории автодороги, что обусловлено влиянием транспорта.
6. По итогам своей работы, хочу представить свои варианты решения данной проблемы, т.е. мероприятий по защите окружающей среды от влияния автотранспортных средств.
- совершенствование автомобиля и его техническое состояние (применение новых типов топлива и поддержание технического состояния автомобиля – строгий контроль со стороны инспекторов ГАИ);
- ограничение распространения загрязнения от источника к человеку (увеличение расстояния между автомобильной дорогой и жилым комплексом, максимальное озеленение территорий микрорайонов и разделительных полос (тополь, каштан);
- выбор рационального режима работы двигателя автотранспорта;
- для передвижения на небольшие расстояния – использование велосипеда или пешеходные прогулки;
- и конечно же производство экологически – чистого вида транспорта, где будут переплетаться такие качества автомобиля, как экономичность, экологичность, безопасность, компактность и хорошая обтекаемость.

## Slide 14
Спасибо за внимание