## Slide 1
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

## Slide 2: Штукатурка
Штукатурка – специальная самотвердеющая смесь, наносимая на стены, потолки, полы
НАЗНАЧЕНИЕ
Выравнивание, утепление стен

## Slide 3
МАТЕРИАЛЫ
РАСТВОРЫ
ЦЕМЕНТНЫЕ
ЦЕМЕНТ : ПЕСОК
1:3; 1:4; 1:5
СВЯЗУЮЩИЕ И ЗАПОЛНИТЕЛИ
(цемент, глина, гипс) (песок, шлак,
пемза, древ. уголь)
ГОТОВЫЕ СМЕСИ

## Slide 4: ИНСТРУМЕНТЫ

## Slide 5
ШТУКАТУРНАЯ ЛОПАТКА
ПРАВИЛО
ТЕРКА
ШПАТЕЛИ

## Slide 8: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ НАСЕЧЕК
ИЛИ АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ
РАЗМЕТКА, УСТАНОВКА МАЯЧКОВ
СМАЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
ОШТУКАТУРИВАНИЕ
1 СЛОЙ ОБРЫЗГ (3-5 ММ.)
ВЫСЫХАНИЕ
2 СЛОЙ ГРУНТ (5-7 ММ.)
3 СЛОЙ НАКРЫВКА (3-5ММ.)
ВЫСЫХАНИЕ

## Slide 9
Охрана труда при производстве штукатурных работ
2. Проверить состояние рабочего места, подмостей, настила и при необходимости очистить их от мусора и остатков строительных материалов.
1. Надеть рабочую одежду.
3. Соблюдая требования охраны труда штукатура нельзя
выполнять штукатурные работы, на высоте находясь на
табуретках, стульчиках, стремянках или тому подобных
подручных средствах, которые могут опрокинуться,
которые не обладают нормальной устойчивостью
или которые имеют слишком малую площадь и штукатуру
легко оступиться и упасть. В результате падения высока
вероятность получения травмы.

## Slide 10: 1. Что такое штукатурка? 2. Для чего применяют штукатурку? 3. Какие материалы используют для штукатурных работ? 4. Технология штукатурных работ?
Вопросы для повторения

## Slide 11: Литература
Адам Я. И. Сделайте сами в квартире и на даче: [Текст] / Адам Я. И. и др.; пер. с чеш. и слов. – М.: Стройиздат,1984.
Профессиональное образование в Москве: [Текст]: оборудование мастерских. / ответ. ред. Ю.И. Семичастнов. – М.: Центр «Школьная книга», 2002. – (II Серия: «Нормативно-правовое обеспечение содержания образования в Москве»: вып. 14. (мастерские для практических занятий с учащимися по профессиям «Штукатур-реставратор», «Плиточник-мозаичник», «Маляр-дизайнер»).
Ивлев А.А. Отделочные строительные работы: [Текст]: учебник для НПО: учебное пособие для СПО / Ивлев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. – М.: Академия,1999.
Ивлев А.А. Реставрационные строительные работы: [Текст]: учебник / Ивлев А.А., Кальгин А.А. – М.: Академия, 1998.
Крейндлин Л.Н. Столярные, плиточные, стекольные и паркетные работы: [Текст]: учебник / Крейндлин Л.Н. – М.: Академия, 2001.
Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: [Текст]: учебник / Куликов О.Н., Голин Е.И. – М.: Академия, 2003.
Материаловедение: отделочные строительные работы: [Текст]: учебник / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др. – М.: Академия, 2003.
Мелёхина С.И. Проектная деятельность учащихся 8-9-х классов на уроках технологии: [Текст]: учебно-методическое пособие / Мелёхина С.И. – Киров: Издательство Кировского областного ИУУ, 2003.
Лебедева Г.М. Справочник штукатура: [Текст] / Лебедева Г.М. – М.: Академия, 2000.