## Slide 1: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ЭВМ
КОМПЬЮТЕР И ЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## Slide 2: Ключевые слова
принципы компьютерных наук
адресность памяти
программное управление
архитектура компьютера
магистраль
шина
контроллер

## Slide 3: Принципы Неймана-Лебедева
Фундаментальные идеи (принципы) компьютерных наук независимо друг от друга сформулировали Джон фон Нейман и Сергей Алексеевич Лебедев.
!
Принцип – основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки и пр.

## Slide 4: Основоположники ЭВМ
Джон фон Нейман (1903-1957) –американский учёный, сделавший важный вклад в развитие математики и физики. В 1946 г., анализируя сильные и слабые стороны ЭНИАКа, совместно с коллегами пришёл к идее нового типа организации ЭВМ.
Сергей Алексеевич Лебедев (1902-1974) – главный конструктор первой отечественной вычислительной машины МЭСМ, автор проектов компьютеров серии БЭСМ (Большая Электронная Счётная Машина), и принципиальных положений компьютера «Эльбрус».

## Slide 5: Принципы Неймана-Лебедева
Сформулированные в середине прошлого века, базовые принципы построения ЭВМ не утратили свою актуальность и в наши дни.
состав основных компонентов вычислительной машины
принцип двоичного кодирования
принцип однородности памяти
принцип адресности памяти
принцип иерархической организации памяти
принцип программного управления
1
2
3
4
5
6

## Slide 6: Функциональная схема
!
Устройство, способное производить автоматические вычисления, должно иметь набор компонентов: блок обработки данных, блок управления, блок памяти, блоки ввода/вывода информации.
110010111011000
110010111011000
110010111011000
110010111011000
1100101
1100101
110010111011000
110010111011000
110010111011000
110010111011000
11001
110001
Устройство
ввода
Устройство
вывода
Внешняя
память
Память
ОЗУ, ПЗУ
Информационные потоки
Управление процессами
Процессор
АЛУ, УУ
Notes: Комментарий: Функциональная схема появляется по пробелу.

## Slide 7: Состав компонентов
арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет обработку данных
устройство управления (УУ) обеспечивает выполнение программы и организует согласованное взаимодействие всех узлов компьютера
Процессор – информационный центр. Управляет всеми процессами и пропускает через себя все информационные потоки.
Составные блоки процессора:

## Slide 8: Состав компонентов
Память хранение исходных данных, промежуточных величин и результатов обработки информации, программы обработки информации |  | 
Внутренняя |  | Внешняя предназначена для длительного хранения программ и данных в периоды между сеансами обработки
ОЗУ временное хранение программ и данных в процессе обработки | ПЗУ программа начальной загрузки компьютера | 
?
Кроме представленного деления памяти, различают энергозависимую память и энергонезависимую. Какая часть памяти является энергозависимой?
Notes: Комментарии:
При отключении источника энергии вся информация, содержащаяся в оперативной памяти (ОЗУ) пропадет. ОЗУ – энергозависимая память.

## Slide 9: Состав компонентов
Мышь, джойстик, графический планшет, сенсорный экран
Сканер, фотоаппарат, видео-камера
Ввод звуковой информации
Микрофон, диктофон
Игровые устройства
Джойстик, руль, световой пистолет
Указательные (координатные)
Ввод графической информации
В
КОМПЬЮТЕР
ВВОД
ИНФОРМАЦИИ
Алгоритмы обработки информации
П
Р
О
Ц
Е
С
С
О
Р

## Slide 10: Состав компонентов
Игровой контроллер (при столкновении вибрирует)
Колонки, наушники, встроенный динамик
Дисковод, сетевая плата, интерактивная доска
Принтер, графопостроитель, монитор, проектор
Вывод звуковой информации
Игровые устройства
Устройства ввода/вывода
Вывод графической информации
ИЗ
КОМПЬЮТЕРА
ВЫВОД
ИНФОРМАЦИИ
Алгоритмы обработки информации
П
Р
О
Ц
Е
С
С
О
Р

## Slide 11: Принцип двоичного кодирования
{−,0,+}
!
Вся информация, предназначенная для обработки на компьютере (числа, тексты, звуки, графика, видео), а также программы её обработки, представляются в виде двоичного кода.
Выбор двоичной системы счисления обусловлен:
простотой выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления
«согласованностью» с булевой логикой
простотой технической реализации
Notes: Комментарии
Лупа – переход на скрытый слайд

## Slide 12: Троичный компьютер «СЕТУНЬ»
Использование в компьютерной технике классической двоичной системы счисления не лишено недостатков.
В 1958 г. в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова под руководством Н. П. Брусенцова был создан троичный компьютер «Сетунь». В нём была применена уравновешенная троичная система счисления, использование которой впервые в истории позволило представлять одинаково просто как положительные, так и отрицательные числа.
Знаки троичной симметричной системы счисления {−,0,+}

## Slide 13: Принцип однородности памяти
!
Команды программ и данные хранятся в одной и той же памяти. Команды и данные отличаются только по способу использования. Это утверждение называют принципом однородности памяти.
Память
Сегмент
Ячейка
Сегмент
Сегмент
Сегмент

## Slide 14: Принцип адресности памяти
Адрес ячейки
(в 16-ой СС)
25F0:A3ED
Адрес
сегмента
Смещение
внутри
сегмента
!
Команды и данные размещаются в единой памяти, состоящей из ячеек, имеющих свои номера (адреса). Это принцип адресности памяти.
?
Какой объем памяти отведен под запись адреса ячейки?
?
Оцените максимально возможный объем памяти компьютера, допускающего такую адресацию.
Notes: Комментарии:
1. В 16-системе счисления существует 16 цифр.
16≥24. 4 бита используется для записи одной цифры.
8 цифр *4 бита = 32 бита = 4 байта
Ответ: 4 байта
2. Каждому байту памяти соответствует свой уникальный адрес. На запись одного адреса отведено 32 бита. Разных адресов существует 232.
232 байт = 22 Гбайт= 4 Гбайт.
Ответ: 4 Гбайта

## Slide 15: Принцип иерархичности памяти
Можно выделить два основных требования, предъявляемых к памяти компьютера:
объём памяти должен быть как можно больше
время доступа к памяти должно быть как можно меньше
В современных компьютерах используются устройства памяти нескольких уровней, различающиеся по своим основным характеристикам: времени доступа, сложности, объёму и стоимости.

## Slide 16: Принцип иерархичности памяти
!
Трудности физической реализации запоминающего устройства высокого быстродействия и большого объёма требуют иерархической организации памяти.
Уровни иерархии взаимосвязаны: все данные на одном уровне могут быть также найдены на более низком уровне.
Дорого
…
Дешево
Быстро
Медленно
…
Мало
Много
…
Время доступа
Цена за байт
Объем памяти

## Slide 17: Принцип программного управления
!
Принцип программного управления определяет общий механизм автоматического выполнения программы.
Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности команд. Команды представляют собой закодированные управляющие слова, в которых указывается:
какое выполнить действие
из каких ячеек считать операнды (данные, участвующие в операции)
в какую ячейку записать результат операции

## Slide 18: Принцип программного управления
да
нет
Чтение и расшифровка команды
Формирование адреса очередной команды
Выполнение команды
Программа завершена?
Передать управление операционной системе

## Slide 19: Архитектура компьютера
!
Архитектура – это общие принципы построения компьютера, отражающие программное управление работой и взаимодействие его основных узлов.

## Slide 20: Архитектура компьютера
Шина адреса
Шина управления
Шина данных
!
Магистраль (шина) - устройство для обмена данными между устройствами компьютера.
Процессор (АЛУ, УУ)
Память
(ОЗУ, ПЗУ)
Устройства ввода
Устройства вывода
Внешняя
память
к
Шина адреса используется для указания физического адреса по которому устройство обращается для проведения операции чтения или записи.
Шина данных используется для передачи данных между узлами компьютера
По шине управления передаются сигналы, управляющие обменом информацией между устройствами и синхронизирующие этот обмен.
Контроллер – специальный микропроцессор для управления внешними устройствами.
к
к
Notes: Комментарии
Слайд содержит интерактивные элементы:
Шина адреса
Шина данных
Шина управления
Контроллер

## Slide 21: Архитектура компьютера
Данные между внешними устройствами по магистрали передаются напрямую
Существенное снижение нагрузки на центральный процессор
Повышение эффективности работы всей вычислительной системы
Современные компьютеры обладают магистрально-модульной архитектурой, главное достоинство которой заключается в возможности легко изменить конфигурацию.

## Slide 22: Направления развития
Электронная техника подошла к предельным значениям своих тех-нических характеристик, которые определяются физическими законами
Поиск неэлектронных средств хранения и обработки данных. Создание квантовых и биологических компьютеров
НАНОТЕХНОЛОГИИ
Notes: Комментарии: Рисунок поколений взят из презентации
10-6-1 История развития ВТ.pptx

## Slide 23: Самое главное
Независимо друг от друга Джон фон Нейман и Сергей Алексеевич Лебедев сформулировали основополагающие принципы построения компьютеров:
состав основных компонентов вычислительной машины;
принцип двоичного кодирования;
принцип однородности памяти;
принцип адресности памяти;
принцип иерархической организации памяти;
принцип программного управления.

## Slide 24: Самое главное
Архитектура – это общие принципы построения компьютера, отражающие программное управление работой и взаимодействие его основных функциональных узлов. Архитектура первых компьютеров предполагала взаимодействие всех устройств через процессор и наличие неизменного набора внешних устройств.
Современные компьютеры обладают открытой магистрально-модульной архитектурой – устройства взаимодействуют через шину, что способствует оптимизации процессов внутреннего обмена информацией.
Современная архитектура позволяет легко изменить конфигурацию компьютера путём подключения к шине новых или замены старых внешних устройств.

## Slide 25: Вопросы и задания
В чём состоит суть принципа адресности памяти?
В некотором царстве, в некотором государстве, в некотором НИИ создали компьютер «Магия-7», соблюдая все принципы Неймана-Лебедева. Память «Магии-7» разделили на сегменты, а сегменты на ячейки. Адрес сегмента – однозначное шестнадцатеричное число. Смещение – трехзначное шестнадцатеричное число. Оцените размер памяти компьютера «Магия-7».
В чём главное достоинство магистрально-модульной архитектуры?

## Slide 26: Информационные источники
http://3.bp.blogspot.com/-0BljFZ8wcGI/VccXT4qYnuI/AAAAAAAAQ4I/6hhIl3JjOmU/ s1600/%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD.jpg
http://www.dev.daily_hero.idefa.ru/upload/iblock/338/338650330148463f6ea3164c63ca55cb.jpg
http://tvgold-online.ru/uploads/posts/2014-08/1407262436_informaciya.jpg
http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2011/3/9/1_525502e75afa7525502e75afe6.jpg
http://pashap.ru/wp-content/uploads/2015/12/matplata-elbrus-e1450092635596.jpg
http://hq-oboi.ru/photo/demontazh_processora_1920x1200.jpg
http://dokak.ru/uploads/posts/2013-03-01/image_4566.jpg
http://rd5.ru/files/articles/art2290.jpg
http://batona.net/uploads/posts/2013-10/1383130219_1.jpg
http://www.petelin.ru/pcmagic/lesson10/1.gif
http://img.anews.com/media/posts/images/20141119/9dfa4df0c19b4167af17463e173fb4b5.jpg
http://ternarycomp.cs.msu.ru/images/setun/p04.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2010/02/razvitie-nanotehnologij.jpg
http://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/img/editorial/2013/08/14/100963200-172195324.1910x1000.jpg