## Slide 2: ФИО: Корбанов Камиль Мирзаханифович Место работы: ГБОУ «Актанышская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза Хасана Заманова» Цель занятия: воспитать самостоятельность и творческую инициативу, сформировать ответственное отношение к окружающей среде, привить познавательный интерес к нравственным и эстетическим ценностям.
Тип занятия: изучение нового материала.
Необходимые материалы и инструменты.
Для изготовления механизма используем отрезок доски размером 290х125х22 мм, лезвие канцелярского ножа. Так же понадобятся 2 самореза по дереву по 40мм каждый, плоские шайбы с внутренним Ø 8 мм и внешним - 25 мм в количестве 10 штук, и 2 шайбы с внутренним Ø 6мм. Из инструментов понадобятся: карандаш, линейка, шило, отвертка или шуруповерт, рубанок, ножовка и наждачная бумага.

## Slide 3
Ход урока
Организация учебной деятельности.
Объявление темы и цели занятия.
Изучение нового материала.
Как вы знаете в настоящее время широко используются пластиковые бутылки в виде различных емкостей. Из-за чего утилизация пластиковых бутылок – насущная проблема для всего мира. Чтобы хоть немного уменьшить количество такого рода мусора в природе, нужно просто постараться использовать повторно этот материал или их перерабатывать. Одно из применений, точнее превращение пластиковых бутылок в полезный материал, это создание из них полиэтиленовой ленты.
Для этого мы с вами сделаем нехитрое устройство. В виде- лентареза
Практическая работа.
Закрепление материала. Рефлексия.

## Slide 4: Технологический процесс изготовления изделия.
Изготовление основания.
1. Выпилить и выстрогать доску размером 290х125х22 мм.
2. Очистить наждачной бумагой.

## Slide 5: Также понадобятся:
плоские шайбы с внутренним Ø 8 мм и внешним - 25 мм в количестве 10 штук, и 2 шайбы с внутренним Ø 6мм.

## Slide 6: Необходимо 2 самореза по дереву по 40мм каждый

## Slide 7: Делаем разметку таким образом, чтобы расстояние между стопками шайб было примерно равно толщине стенки бутылки

## Slide 8: Делаем небольшие углубления в центрах будущих отверстий с помочью шилы.

## Slide 9: Закручиваем саморезы с шайбами

## Slide 11: Отвинчиваем саморезы на 1-2 оборота и соблюдая технику безопасности вставляем лезвие канцелярского ножа. После чего закручиваем обратно. Лезвие можно переставить между шайбами в зависимости от необходимой толщины ленты. Выступающие части ножа можно отрезать.

## Slide 12: Закрепив основание струбциной на верстак или на обычный стол, проведем испытание нашего нехитрого устройства. Для этого нижнюю часть пластиковой бутылки отрезаем и делаем небольшой надрез и ставим лезвие в разрезы. Можно приступать к нарезке ленты.

## Slide 15: Можно связывать такой лентой арматуру для фундамента

## Slide 16: Самую тонкую ленту можно спутать с рыболовной леской, её можно успешно использовать на донке. Проверено, рыба до 2 кг порвать такую леску не смогла. Из ПЭТ-ленты можно сделать метлу, которой можно чистить бетонные дорожки на дачном участке или тропинки из тротуарной плитки

## Slide 17: Конечно, ленту можно использовать в декоративных целях. Вот несколько примеров:

## Slide 18
Все молодцы,
спасибо за урок!