## Slide 1: ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ МАОУ «Прогимназия № 29» г.Казани Советского района

## Slide 2
Территория | Описание
Главная калитка (вход на территорию школы) | На парковке перед школой нет специально обозначенного места для людей с инвалидностью, нет удобного съезда на тротуар, сделанный вровень с землей. Тактильные направляющие – отсутствуют.
Главная калитка (изнутри) | После входа в основную калитку на территорию школы, тротуар резко обрывается. Съезда для спуска на основную часть дороги – нет. Высота бордюрного камня – 14 см.
Вход на детскую игровую площадку | Высота бордюрного камня – 16 см. Съезд с детской площадки не оборудован. Тактильные направляющие отсутствуют.

## Slide 3
Территория | Описание
Пожарный выход | Дорога, ведущая к пожарному входу находится в удовлетворительном состоянии – имеются небольшие трещины, препятствующие свободному доступу людей на колясках. Отсутствуют тактильные направляющие.
Дорога ко главному входу | Есть асфальт плохого качества дорожное покрытие, присутствуют трещины, отсутствуют тактильные направляющие.
Главный вход в прогимназию | 4 ступеньки на входе. Высота – 20 см. С правой стороны установлены пандус оборудованный с двух стороны широкими перилами. Контрастные противоскользящие наклейки имеются

## Slide 4
Территория | Описание
Входная дверь | Ширина входной двери – 93 см. Ручка на входной двери удобная для захвата людей со слабыми руками, а так же для людей на колясках. Дверь открывается на себя.
Вторая входная дверь | Ширина внутренней входной двери – 93 см. Ручка двери является удобной для захвата, дверь легкая. Тактильные направляющие отсутствуют. Контрастные круги на дверях есть.
Фойе после второй входной двери | Отсутствуют тактильные направляющие.

## Slide 5
Территория | Описание
Гардероб по правую сторону от входа | Ширина входа – 60 см. Имеется ступенька вниз неудобная для детей с ОВЗ.

## Slide 6
Территория | Описание
Коридор возле туалета Двери в туалетные комнаты | Выключатель света на недоступной высоте по технике пожарной безопасности. Для ребенка с инвалидностью самостоятельное использование практически невозможно. Ширина – 60 см, что препятствует свободному входу детям с ОВЗ. Нет специально оборудованных кабинок.

## Slide 7
Территория | Описание
Пожарные выходы на 1 этаже | Присутствует широкий порог. Ширина двери – 97 см. Тактильные направляющие, информационные указатели отсутствуют.
Лестница на 2 этаж | Лестница не обозначена контрастными противоскользящими наклейками. Поручень с двух сторон и только на одной высоте. Альтернативного способа, кроме лестницы, подняться на второй этаж – нет.

## Slide 8: Итоги:
В школе отсутствует лифт – поэтому все этажи являются недоступными для людей, передвигающихся на колясках.
В школе отсутствуют оборудованные туалетные комнаты.
Тактильная навигация в школе отсутствует полностью..
Для людей с нарушением развития отсутствуют навигационные указатели
Здание школы прогимназии построено в 1950 г., капитальный ремонт проводился в 2015 г.
Специальные изменения для доступной среды в здании школы не сделаны в связи с особенностями строения.