## Slide 1: ТИРИСТОРЫ

## Slide 2
По способу действия тиристор можно сравнить с переключателем или ключом.
Переключается тиристор при помощи напряжения, а отключается пропаданием тока или снятием нагрузки.
Принцип работы тиристора можно представлять как ключ с электрическим управлением

## Slide 3
Тиристоры
p
n
n
П1
П2
П3
А
К
p
УЭ
Диодный тиристор
Триодный тиристор
Принцип работы
p
n
n
П1
П2
П3
А
К
p
Анод
Катод
Управляющий электрод
- При плавном увеличении напряжения (U) на электродах
(+ к А, - к К → П1 и П3 - открыты, П2 - закрыт) тиристор закрыт, ток мал.
- При достижении U , равном Uвкл, П1, П2, П3 открыты, тиристор включается, ток резко возрастает.
- При уменьшении U процессы происходят в обратном порядке и при достижении Uвыкл тиристор выключается. Подавая напряжением на УЭ
(+ Uупр) можно изменять Uвкл.

## Slide 4: Устройство тиристора
Тиристор, как правило, имеет три выхода.
Один управляющий и два,
через которые протекает ток.
При подаче напряжения на управляющий выход, коммутируется цепь через анод-коллектор.
Тиристор сравним с транзистором. Только с той разницей, что у транзистора величина пропускаемого тока зависит от поданного на управляющий вывод напряжения, а тиристор либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

## Slide 5: Внешний вид тиристора
Элементы времен Советского Союза — металлические, с тремя выводами. Два вывода — катод и управляющий электрод с одной стороны. Электрод управления меньше по размерам. Анод может находиться с противоположной стороны от катода, или торчать вбок из-под шайбы, на корпусе. Современные тиристоры это небольшой пластиковый прямоугольник с металлической пластиной сверху и тремя выводами-ножками снизу. В описании указаны какой из выводов А, К и УЭ.

## Slide 6
Тиристор можно представляют в виде двух транзисторов, связанных между собой, каждый из которых работает в активном режиме.

## Slide 7: Принцип работы
По принципу действия, тиристор можно сравнить с диодом. Пропускать ток он будет в одном направлении — от анода к катоду, но происходить это будет только в состоянии «открыто».
Если сравнивать с диодом то есть существенные отличия в выходном напряжении.

## Slide 8: Принцип работы тиристора
Стартовое состояние элемента — закрыто. «Сигналом» к переходу в состояние «открыто» является появление напряжения между анодом и управляющим выводом.
Вернуть тиристор в состояние «закрыто» можно двумя способами:
снять нагрузку;
уменьшить ток ниже тока удержания (одна из технических характеристик).

## Slide 9: Работа тиристора в схемах с постоянным напряжением
После кратковременного появления напряжения между анодом и управляющим выводом, элемент переходит в состояние «открыто».
Далее может быть два варианта развития событий:
Состояние «открыто» держится даже после того, как напряжение анод-выход управления пропало. Такое возможно если напряжение, поданное на анод-управляющий вывод, выше чем неотпирающее напряжение. Прекращается прохождение тока через тиристор, фактически только разрывом цепи или выключением источника питания. После восстановления цепи, ток не течет до тех пор, пока на анод-управляющий вывод снова не подадут напряжение.
Состояние «закрыто» после снятия напряжения

## Slide 10: В схемах постоянного тока есть два варианта использования тиристора — с удержанием открытого состояния и без.

## Slide 11: Работа тиристора в схемах с переменным напряжением
Принцип работы в схемах переменного напряжения существенно отличается.
Возвращение в запертое состояние происходит «автоматически» — при падении силы тока ниже порога удержания.
Если напряжение на анод-катод подавать постоянно, на выходе тиристора получаем импульсы тока, которые идут с определенной частотой. Именно так построены импульсные блоки питания. При помощи тиристора они преобразуют синусоиду в импульсы.

## Slide 12: Проверка работоспособности тиристора Проверить тиристор можно либо при помощи мультиметра, либо создав простенькую проверочную схему. Если при прозвонке иметь перед иметь информацию о технических характеристиках, можно проверить сопротивление переходов

## Slide 13: Прозвонка мультиметром Переводим прибор в режим прозвонки
Поочередно прикасаемся щупами к парам выводов:
При подключении щупов к аноду и катоду, прибор должен показывать обрыв. Если отображаются иные показатели хоть в одном направлении, тиристор поврежден.
Между анодом и управляющим электродом (выводом) должно быть небольшое сопротивление в одном из направлений. В противоположном — обрыв. Если в обоих направлениях или обрыв, или небольшое сопротивление — элемент поврежден.

## Slide 14: Виды тиристоров и их особые свойства
Динисторы или диодные тиристоры. Отличаются тем, что имеют только два вывода. Открываются подачей на анод и катод высокого напряжения в виде импульса. Называют еще «неуправляемые тиристоры».
Тринисторы или триодные тиристоры. В них есть управляющий электрод, но управляющий импульс может подаваться:
- На управляющий выход и катод. Название — с управлением катодом.
- На управляющий электрод и анод. Соответственно — управление анодом.

## Slide 15
По способу запирания
В одном случае достаточно уменьшения анодного тока ниже уровня тока удержания. В другом случае — подается запирающее напряжение на управляющий электрод.
По мощности
Тиристоры коммутирующие очень большие токи называют силовыми.
Небольшие модели малоточных схем — называют маломощными.

## Slide 17: Классификакция по проводимости
Тиристоры проводят ток только в одном направлении. Обратной проводимости нет.
Но существуют не только такие.
Имеющие невысокое обратное напряжение, называются обратно-проводящие.
С ненормируемой обратной проводимостью ставят в схемах, где обратное напряжение возникнуть не может.
Симисторы или Симметричные тиристоры. Проводят ток в обоих направлениях.

## Slide 19: Классификация по особым режимам работы
Можно выделить следующие подвиды тиристоров:
Запираемые и незапираемые. Принцип работы тиристора незапираемого немного другой. Он находится в открытом состоянии когда плюс приложен к аноду, минус — на катоде. Переходит в закрытое состоянии при смене полярности.
Быстродействующие. Имеют малое время перехода из одного состояния в другое.
Импульсные. Очень быстро переходит из одного состояние в другое, используется в схемах с импульсными режимами работы.

## Slide 20
Основные параметры тиристоров:
Максимальный прямой ток. Значение тока, который может протекать через анод-катод.
Максимально допустимый обратный ток. Указывается не для всех видов, только у обратно-проводящих.
Прямое напряжение. Это максимально допустимое падение напряжения в открытом состоянии при прохождении максимального тока.
Напряжение включения. Минимальный уровень управляющего сигнала, при котором тиристор сработает.
Удерживающий ток. Если ток, протекающий через анод-катод ниже этого значения, устройство переходит в запертое состояние.
Минимальный ток управляющего сигнала. При подаче тока ниже этого значения, элемент не откроется.
Максимальный ток управления. Если превысить этот параметр, p-n переход выйдет из строя.
Рассеиваемая мощность. Определяет величину подключаемой нагрузки.

## Slide 21
Вольтамперная характеристика тиристора
К аноду тиристора подали небольшое положительное напряжение. Эмиттерные переходы включены в прямом направлении, а коллекторный в обратном.
Участок от нуля до единицы на вольт-амперной характеристике будет примерно аналогичен обратной ветви характеристики диода. Этот режим можно назвать — режимом закрытого состояния тиристора.

## Slide 22
При увеличении анодного напряжения происходит инжекция основных носителей в области баз, тем самым происходит накопление электронов и дырок, что равносильно разности потенциалов на коллекторном переходе.
С увеличением тока через тиристор напряжение на коллекторном переходе начнет уменьшаться, до определенного значения когда тиристор перейдет в состояние отрицательного дифференциального сопротивления (участок 1-2).
После чего все переходы сместятся в прямом направлении тем самым переведя тиристор в открытое состояние (участок 2-3).
В открытом состоянии тиристор будет находится до тех пор, пока коллекторный переход будет смещен в прямом направлении.
Если же ток тиристора уменьшить, то в результате рекомбинации уменьшится количество неравновесных носителей в базовых областях и коллекторный переход окажется смещен в обратном направлении и тиристор перейдет в закрытое состояние.
При обратном включении тиристора вольт-амперная характеристика будет аналогичной как и у двух последовательно включенных диодов. Обратное напряжение будет ограничиваться напряжением пробоя.

## Slide 23
Условное обозначение, вольт-амперные характеристики и параметры тиристоров
Диодный тиристор
Триодный тиристор
Uак
Iа
Iуд
Uвкл
0
Uвыкл
Iа = F(Uа)
Uобрдоп – наибольшее напряжение, которое может быть приложено в обратном направлении.
Iа.доп – наибольшее значение постоянного анодного тока в открытом состоянии прибора.
Uу.от – напряжение между УЭ и К, соответствующее отпирающему току УЭ.
А
К
Iа
Uак
Uак
Iа
Iуд
Uвкл1
Uвкл2
Uуэ2 > Uуэ1
Uобрдоп
Iадоп
А
К
УЭ
Uак
UУЭК
Триодный тиристор включают по УЭ
Выключаются тиристоры обратным напряжением Uак

## Slide 24
Симметричные триодные тиристоры
(триаки или симисторы)
ЭТО тиристоры, которые могут переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот при любых полярностях напряжения на основных электродах (А и К)
Iуд
Uвкл2
Uвыкл
0
Uак
Iа
Iуд
Uвкл1
Uвыкл
0

## Slide 25
Внешний вид тиристоров
Пример: КУ202Н кремниевый триодный тиристор, Uобр.доп = 400 В , Iадоп = 10 А, Uу.от ≤ 7 В

## Slide 27: Применение тиристоров
Импульсные модуляторы (в качестве переключающего элемента)
Инверторы для ВЧ преобразователей
Импульсные регуляторы постоянного и переменного токов
Тиристорные стабилизаторы
Бесконтактная коммутирующая аппаратура
Преобразователи частоты
Схемы автоматики
др.
Notes: Применение тиристоров в таких устройствах, как регуляторы мощности и управляемые выпрямители, позволяет получать большие токи в нагрузке при незначительной мощности, затрачиваемой в цепи управления тиристора. А также делают эти устройства более надежными, компактными и экономичными в использовании. Снижается и себестоимость регулятора мощности, в результате отсутствия трансформатора с медной обмоткой.
С помощью тринисторов и динисторов можно создавать коммутационные устройства с устанавливаемой выдержкой времени (бесконтактные реле времени).

## Slide 28
Фотоэлектрические приборы. Фотоумножители. Применение фотоприборов.

## Slide 29: Фотоэлектрические приборы. Основные теоретические сведения.
 | Фотоэлектрическими приборами называют преобразователи лучистой энергии, благодаря которой изменяются электрические свойства вещества, образующего данный прибор. | 
 | Эти приборы делятся на два типа: с внешним и внутренним фотоэффектом. | 

## Slide 30
Фотоэлектронные приборы с внешним фотоэффектом.
Внешний фотоэффект — это фотоэлектронная эмиссия, т. е. выход электронов за пределы поверхности вещества под действием излучения.
Электронный фотоэлемент (фотоэлемент) — электровакуумный прибор, два электрода которого — катод и анод — помещены в стеклянную колбу. В колбе фотоэлемента создается такой же вакуум, как и в электронных электровакуумных приборах.

## Slide 31: Устройство и условное графическое обозначение электронного фотоэлемента

## Slide 32: Схема включения электронного фотоэлемента

## Slide 33: Энергетическая характеристика фототока электронного фотоэлемента

## Slide 34: Устройство отоэлектронного умножителя
Принципиальная схема ФЭУ с делителем напряжения:
ФК - фотокатод;
I - фокусирующий электрод;
Д - диафрагма;
Э1. . . .Э5 - диноды;
А - анод;
RД - сопротивление делителя напряжения;
RН — нагрузочное сопротивление в цепи анода;
Са — емкость анода.
RД
ФК
I
Д
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
А
RН
Са

## Slide 35: Фотоэлектронные приборы с внутренним фотоэффектом.
Внутренний фотоэффект — возбуждение электронов вещества, то есть переход их на более высокий энергетический уровень под действием излучения, благодаря чему изменяются концентрация свободных носителей заряда, а следовательно, и электрические свойства вещества
Фоторезистором называют полупроводниковый фотоэлектрический прибор с внутренним фотоэффектом, в котором используется явление фотопроводимости, то есть изменения электрической проводимости полупроводника при его освещении.

## Slide 36: Устройство и схема включения фоторезистора

## Slide 37: Энергетическая характеристика фототока фоторезистора

## Slide 38: Вольт-амперные характеристики фоторезистора

## Slide 39: Фоторезистор + и -
Недостатком фоторезисторов является, как и любых полупроводниковых приборов, существенная зависимость параметров от температуры.
Преимущества фоторезисторов: высокая чувствительность, возможность использования в инфракрасной области спектра излучения, небольшие габариты и возможность работы в цепях постоянного и переменного токов

## Slide 40: Оптроны.Определение
Оптрон – это полупроводниковый прибор, в котором конструктивно объединены источник и приемник излучения, имеющие между собой оптическую связь.
Если оптрон имеет только один излучатель и один приемник излучения, то его называют оптопарой или элементарным оптроном

## Slide 41: Классификация и характеристики устройств отображения информации

## Slide 42: Основные параметры УОИ
Яркость (В)
Коэффициент контрастности (К)
Освещенность (Е)

## Slide 43: Газоразрядные индикаторы

## Slide 44: Газоразрядные индикаторы

## Slide 45: Газоразрядные индикаторы

## Slide 46: Электролюминесцентные индикаторы (ЭЛИ)

## Slide 47: Электролюминесцентные индикаторы (ЭЛИ)

## Slide 48: Светодиодные индикаторы